## Slide 1
Istrošenost pneumatika i njihov uticaj na ispravnost vozila i okolinu
Lazar Marinković
MARINKOVIĆ-HOFMANN d.o.o., Velika Moštanica

## Slide 2: Uvod
Pneumatici igraju ključnu ulogu u bezbednosti i performansama vozila.
Njihova istrošenost ne samo da utiče na ispravnost vozila, već ima i značajan ekološki uticaj.
U ovoj prezentaciji istražićemo važnost pneumatika, trenutne metode provere stanja, kao i inovacije koje mogu unaprediti sigurnost i smanjiti negativan ekološki uticaj.

## Slide 3: Uticaj pneumatika na performanse vozila i bezbednost
Kao jedini deo vozila u direktnom kontaktu sa voznom povrsinom pneumatici direktno utiču na vozne i bezbednosne karakteristike vozila.
Kvalitetni i dobro održavani pneumatici omogućavaju bolje prijanjanje, efikasnije kočenje i ubrzanje, smanjuju potrosnju goriva, omogucavaju udobniju vožnju,…
Istrošeni ili neispravni pneumatici mogu dovesti do smanjenja performansi i povećanja zaustavnog vremena, a time i rizika od nezgoda.

## Slide 4: Uticaj pneumatika na performanse vozila i bezbednost
Kao jedini deo vozila u direktnom kontaktu sa voznom podlogom pneumatici direktno utiču na vozne i bezbednosne karakteristike vozila.
Kvalitetni i dobro održavani pneumatici omogućavaju bolje prijanjanje, efikasnije kočenje i ubrzanje, smanjuju potrosnju goriva, omogucavaju udobniju vožnju…
Prosecna duzina zaustavnog puta vozila naglo raste kad je dubina sare ispod 3,5mm. Pri dubini sare od 1,6mm sto je legalni minimum za letnje pneumatike duzina zastavnog puta moze biti i do 65% veca sto je u proseku 8m vise.
Chart: 40% saobracajnih nezgoda izazvanim tehnickom neispravnoscu vozila su vezane za pneumatike
Sales | 40 | 60
Chart: 27% registrovanih vozila poseduje bar jedan pneumatic van zakonskih granica
Sales | 27 | 73
WHO statistike
Chart: Skoro dve trecine vozaca neznaju koja je kazna za nepropisne pneumatike
Sales | 62 | 38
Chart: 20% vozaca priznaju da nikad ne proveravaju stanje pneumatika na svom vozilu
Sales | 20 | 80

## Slide 5: Uticaj pneumatika na performanse vozila i bezbednost

## Slide 6: Ekološki uticaj istrošenosti pneumatika
Smanjenjem štetnih izduvnih gasova i sve većim brojem električnih vozila emisije samih pneumatika su sve bitnije.
Pneumatici na mnoge načine utiču na ekologiju i neki od njih su već prepoznati:
  Povecani otpor kotrljanja povećava potrošnju goriva koja povećava emisiju gasova
  Zvučno zagadjenje
  Efikasnost prijanjanja na mokroj podlozi

## Slide 7: Ekološki uticaj istrošenosti pneumatika

## Slide 8: Ekološki uticaj istrošenosti pneumatika
Električna vozila su generalno veće mase tako da se brže troše pneumatici i samim tim više zagadjuju.
Merenje zagadjenja pneumatika je i dalje u procesu razvoja statistike dosta variraju jer dosta faktora utiče na merenje:
  Hemijski sastav pneumatika
  Vrsta i stanje vozne površine
  Podizanje drugih nečistoća ili čestice drugih pneumatika
  Opterećenje
  Stil vožnje

## Slide 9: Ekološki uticaj istrošenosti pneumatika
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1309104220303561

## Slide 10: Trenutne metode provere stanja pneumatika
Trenutno se provera stanja pneumatika uglavnom oslanja na manuelne metode poput:
  Merenje dubine šare šublerom
  Provere pritisaka manometrom
  Flašica sapunjave vode
  Vizualni pregled prisustva većih oštećenja
  Vulkanizer je najbitniji u proveri stanja, ako je on dobar i adekvatno obučen može nam reći mnogo vise o stanju celog vozila samo na osnovu stanja pneumatika.

## Slide 11: Trenutne metode provere stanja pneumatika

## Slide 12: Dijagnostika putem stanja šara pneumatika
Neravnomerno trosenje šara na pneumaticima može pružiti važne informacije o opštem stanju vozila.
Na osnovu šara možemo doneti direktne zaključke o pritisku pneumatika, balansu točkova, stanju amortizera, kalibraciji trapa, potencijalnom preopterećenju vozila…
Ova dijagnostika moze pomoći u pravovremenom otkrivanju problema.

## Slide 13: Dijagnostika putem stanja šara pneumatika
https://business.michelinman.com/tips-suggestions/irregular-tire-wear-101#trailer-tires
Nepravilno podešen trap
Kriva osovina, točak van balansa, labava kontrolna ruka
Preduvana, neispravni amortizeri, nepričvršćen lager, kretanje velikom brzinom bez tereta

## Slide 14: Dijagnostika putem stanja šara pneumatika
https://business.michelinman.com/tips-suggestions/irregular-tire-wear-101#trailer-tires
Kontakt sa delovima vozila (blatobran, branik…) ili dugotrajno okretanje guma u mestu na šljunku ili ledu
Novi kočioni diskovi, neravnomeran kočioni sistem, agresivno kočenje
Razlicit pritisak ili prečnik u dvojnom točku.
U tandemu sa loše održavanim amortizerima

## Slide 15: Dijagnostika putem stanja šara pneumatika
https://business.michelinman.com/tips-suggestions/irregular-tire-wear-101#trailer-tires
Različit pritisak ili prečnik u dvojnom točku.
U tandemu sa loše održavanim amortizerima i prevelikom brzinom vožnje
Različit pritisak ili prečnik u dvojnom točku.
U tandem sa velikom brzinom ili lakim teretom
Neispravan pritasak pneumataka i lose balansiran točak

## Slide 16: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
TreadReader je laserski 3D skener koji omogućava brzu i preciznu proveru stanja šara na pneumaticima.
Prilikom merenja koristi 320,000 merne tacke po pneumatiku sa preciznošću od 0.2mm ili manje
Automatski prepoznaje različite defekte kao što su:
  Premala dubina sara
  Prenizak ili previsok pritisak u pneumatiku
  Neispravno stanje trapa
  Neispravno stanje amortizera
  Nepravilno stanje pritiska u pneumatiku
  Procena zaustavnog puta

## Slide 17: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
Rucnom verziom mozete skenirati 4 pneumatika za okvirno 2minatu.
Prevozna verzija je namenjana za ulazu u servis ili parking i prilikom ulaska vozila skenira pneumatike i tablicu.

## Slide 18: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
TreadReader sistem takodje pruža automatsko čuvanje informacija u online bazi, kojoj imate mogućnost pristupa putem aplikacije, web browsera ili integraciju sa postojećim softverskim rešenjima.
Gde se TreadReader primenjuje:
  Vulkanizerski i generalni servisi
  Prodavci pneumatika i točkova
  Upravljači voznog parka
  Auto placevi
  Javni prevoz

## Slide 19: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader

## Slide 20: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
MERCEDES
servis
LEXUS
servis

## Slide 21: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
AUDI
servis
HONDA
servis

## Slide 22: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
Pored stacionarne varijante sistem se može instalirati i kao prenosna varijanta.

## Slide 23: Uređaji za brzu proveru pneumatika TreadReader
Brza i precizna provera trenutnog stanja pneumatika nam omogucava da otkrijemo i saniramo probleme brze i pre nego sto prerastu u veće nedostatke.
Ispravna vozila posebno kad je u pitanju kalibracija trapa troše znatno manje goriva i pneumatika čime se smanjuje ceo lanac zagadjivanja i smanjuje cena korišćenja vozila.

## Slide 24: Zaključak
U zaključku, treba da obratimo vise paznje na pneumatike jer nam mogu reci mnogo o generalnom stanju naseg vozila i njih samih.
Pravilno održavanje i provera stanja pneumatika ključni su za sigurnost i performanse vozila, kao i za smanjenje ekološkog uticaja.
Hvala na pažnji